## Slide 1
TFlite
Deep Learning

## Slide 2: TFLite
Framework pour mobile et IoT
  Permet une utilisation plus légère de TF
  Inférence
  32 bits (aucune différence significative avec TF qui est en 64 bits)
  Implémentation Python, C++, Java, Android, Javascript, …

## Slide 3: H5
TFlite n'est pas directement compatible H5
  Il faut le convertir
  Le script h5_to_tflite.py fera la même chose

## Slide 4: Inférence
TFlite n'est pas compatible Keras
  Possède sa propre API
  float32 uniquement

## Slide 5
TFLite est trop gros pour fonctionner correctement sur Micro-contrôlleur
  Non compatible MicroPython
  Peut fonctionner en C++ sur "gros microcontrôleur"
TinyMaix permet de résoudre ce problème
TinyMaix est un moteur d'inférence pour les réseaux MLP et CNN très léger qui permet d'optimiser le réseau

## Slide 6: TMDL
Dans le répertoire Tools de TinyMaix il y a
  h5_to_tflite.py (vu plus tôt)
  tflite_to_tmdl.py
Le format TMDL est un format de réseaux de neurone simplifié pour micro-contrôleur
  Ne supporte pas tous les types de layer et ni tous les types d'activation
  Compatible TF 2.14 maximum
  Compatible MobileNet V1s

## Slide 7: Conversions TMDL
Dans TinyMaix/tools
H5 vers tflite
  h5_to_tflite.py mnist_mlp.h5 mnist_mlp_fp32.tflite 0
  Convertit les poids en 32 bits (ie 0)
tflite vers tmdl
  tflite2tmdl.py mnist_mlp_fp32.tflite mnist_mlp_fp32.tmdl float32 0 784 1
  Convertit en TMDL en utilisant des array 8 bits
  0 = pas de quantisation
  784 = input.shape[1]
  1 = output.shape[1]

## Slide 8: Sur ESP32
Importer emlearn_cnn_fp32.mpy
Importer le tmdl
  with open("mnist_mlp_int8.tmdl", 'rb') as f:
  model = array.array('B', f.read())
  model = emlearn_cnn.new(model)
Prédire
  out = array.array('f', (-1 for _ in range(model.output_dimensions()[0])))
  model.run(x, out)
  x doit être un tableau d'octets B

## Slide 9: Limitations
Toutes les fonctions d'activations ne sont pas présentes
  Par exemple sigmoid et tanh
L'input doit être un tableau de byte
  Les données doivent être scalées entre 0 et 255
  Sur le PC les données doivent être scalées entre 0 et 1
  Seul le MinMaxScaler est donc envisageable

## Slide 10: Limitations RAM
Pour heart
  Le réseau exemple fait 10x8x2
  TF ajute un poids à chaque neurone pour le seuil
  nb_weights = 11*9+9*3 = 126 poids 32 bits => 0.5 Ko
Pour Cancer
  Le réseau exemple fait 30x20x10x2
  31*21+21*11+11*3 = 915 => 3.7 Ko
Pour MNIST
  Le réseau exemple fait 784x500x200x100x10
  2.8 Mo
  Ne fonctionne pas sur ESP32 simple

## Slide 11: TP 12
TFLite MNIST

## Slide 12: Post optimisations
Il s'agit d'optimiser un modèle après apprentissage
  Afin de réduire sa taille et sa vitesse d'inférence

## Slide 13: Post Quantization
Réduit la taille des poids
  TF est 64 bits
  TFlite est 32 bits
  Taille divisé par 2
  Aucun gain de rapidité sauf sur processeur 32 bits
Possibilité de réduire la taille des poids sur 16 bits
  Précision 1/65536
  Taille divisé par 4
  Gain de rapidité de 4
Possibilité de réduire la taille des poids sur 8 bits
  Entiers
  Précision 1/256
  Taille divisé par 8
  Gain de rapidité de 8

## Slide 14: Post Quantization
La commande est très simple
  converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
  Par défaut 8 bits
  Pour passer en 16 bits
  converter.target_spec.supported_types = [tf.float16]

## Slide 15: Post Quantization
Il possible de quantiser les fonctions d'activation
  converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.OPTIMIZE_FOR_SIZE]

## Slide 16: Pruning
Le Pruning est une méthode TF pour élaguer les poids proches de 0
  Constat : les poids proches de 0 participent peu au résultat
  DropConnect permanent
  Un poids exactement = 0 n'évoluera plus
  D'abord les poids < 0.1 puis augmente avec le temps

## Slide 17: Tensorflow Model Optimization
Sous projet TF
  pip install tensorflow-model-optimization
  import tensorflow_model_optimization as tfmot

## Slide 18: TFMOT Pruning
Permet d'appliquer un Pruning avec une fonction polynomiale qui élague de 0.0 à 0.5 de l'itération 2000 à 4000

## Slide 19: Aware Quantization
C'est une Pré-quantization
  Permet sous TF de quantiser les poids avant apprentissage sur 8 bits ou 16 bits
  Attention les poids sont toujours sur 64 bits
  Seuls les pas d'apprentissages sont de 1/256 ou 1/65536
  Post Quantization TFLite obligatoire
  Plus précis
  Nécessite un réapprentissage
  model = tfmot.quantization.keras.quantize_model(model)
Inutile depuis que TFLite sait refaire des inférences pendant la quantisation

## Slide 20: Quantisation TFLite
h5_to_tflite.py
  Quantisation 8 bits
  Limitation : seules les données corrélées sont quantisables pour le moment
  I'outil va réexécuter des inférences pour maitrise la quantisation des fonctions d'activation
  Nécessité d'avoir un mini x_train sous la forme d'image
  python h5_to_tflite.py mnist_mlp.h5 mnist_cnn.tflite 1 quant_img_mnist/ 0to1
  1 = Quantisation
  quand_img_mnist : repertoire des image d'entrainement
  0to1 : y est compris entre 0 et 1 => MinMaxScaler

## Slide 21: Quantisation TMDL
Transformation en array 8 bits
  tflite2tmdl.py mnist_mlp_int8.tflite mnist_mlp_int8.tmdl int8 1 784 1
  int8 = quantisation 8 bits
  1 = les données sont déjà quantisées
Sur ESP32 il faut utiliser emlearn_cnn_fp32

## Slide 22: TP 13
TinyMaix MNIST 8 bits