## Slide 1
Motors

## Slide 2: Les moteurs
Il existe différents types de moteurs électriques
  A engrenage
  A broche
  Brushless
  Servomoteurs
  Pas à pas
  …

## Slide 3: Principes généraux
Principe d'un moteur électrique
Stator
  Le stator est la partie fixe du moteur et contient les bobines conductrices à polarités inversées
  Le stator peut être à courant alternatif, alternance des pôles
Le rotor, quant à lui, est monté sur un axe qui permet sa rotation à l'intérieur du stator

## Slide 4: Moteurs à engrenage
Gear Motor
  Fiable et peu chère
  Vitesse proportionnelle à la tension
  Micro DC3-6V
Vitesse constante pour une tension donnée
  Tension: 3.0V Vitesse à vide: 3000rpm Courant: 120mA
  Tension: 6.0V Vitesse à vide: 6000rpm Courant: 150mA

## Slide 5: Brushless
Moteur sans balais
Très fiable et durée de vie longue
Chère
Monté sur une carte contrôleur fonctionne comme un moteur à engrenage

## Slide 6: Servomoteurs
Un servomoteur est un moteur capable de maintenir une opposition à un effort statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction de la mesure
  C'est donc un système asservi en position
  Servomoteur de 180° : gestion précise de l'angle
  Utilisé pour les vannes et le modélisme
  Servomoteur de 360° : gestion précise de la vitesse de rotation

## Slide 7: SG90 & MG90
Les servomoteurs sont une forme particulière de moteurs qui peuvent être fixés à une position spécifique avec une grande précision
Cette position est maintenue pour jusqu’à ce qu’une nouvelle instruction soit donnée
Les servomoteurs MG90 ont un excellent rapport poids puissance
  Couple de 1,5 kg/cm
  pour seulement 13g
  SG90 = 360°
  MG90 = 180°
  5V

## Slide 8: SG90 et PWM
Ce petit servomoteur est commandé en utilisant un signal PWM de 50 Hz de fréquence
  soit une impulsion toute les 20ms
La position du servomoteur est déterminée par la durée des impulsions, généralement variant entre 1ms et 2ms

## Slide 9: Pinout

## Slide 10: Développement directement en PWM
Nécessite pas mal de calcul
  from machine import Pin,PWM
  import time
  sg90 = PWM(Pin(22, mode=Pin.OUT))
  sg90.freq(50)
  # 0.5ms/20ms = 0.025 = 2.5% duty cycle
  # 2.4ms/20ms = 0.12 = 12% duty cycle
  # 0.025*1024=25.6
  # 0.12*1024=122.88
  while True:
  sg90.duty(26)
  time.sleep(1)
  sg90.duty(123)
  time.sleep(1)

## Slide 11: Servo.py
La librairie Servo.py permet de simplifier le code
  from servo import Servo
  import time
  motor=Servo(pin=22) # A changer selon la broche utilisée
  motor.move(0) # tourne le servo à 0°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(90) # tourne le servo à 90°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(180) # tourne le servo à 180°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(90) # tourne le servo à 90°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(0) # tourne le servo à 0°
  time.sleep(0.3)

## Slide 12: Moteur pas à pas
Un moteur pas à pas permet de transformer une impulsion électrique en un mouvement angulaire
Par exemple dans ce type de moteur MRV il y a 6 pas et 4 phases soit 24 pas
  1 pas = 15°

## Slide 13: 28BYJ-48
Moteur pas à pas de 5v ou 12v
  512 pas
  0.18°
  Nécessite > 200mA
  Ne peut pas être piloté seul, nécessite une carte

## Slide 14: ULN2003
Driver du 28BYJ-48
Compatible ESP32 et Arduino
  Nécessite du 5v
  Doit être alimenté depuis VIN 5v

## Slide 15: ULN2003 Pinout

## Slide 16: ULN2003 Code
Un peu difficile à utiliser
  from machine import Pin
  from time import sleep
  IN1 = Pin(26,Pin.OUT)
  IN2 = Pin(25,Pin.OUT)
  IN3 = Pin(33,Pin.OUT)
  IN4 = Pin(32,Pin.OUT)
  pins = [IN1, IN2, IN3, IN4]
  sequence = [[1,0,0,0],[0,1,0,0],[0,0,1,0],[0,0,0,1]]
  while True:
  for step in sequence:
  for i in range(len(pins)):
  pins[i].value(step[i])
  sleep(0.001)

## Slide 17: stepper.py
Librairie Python pour simplifier le code
  s1 = Stepper(in1, in2, in3, in4, delay, mode)
s1.step(100)
s1.step(100,-1)
s1.angle(180)
s1.angle(360,-1)