## Slide 1
IoT
Chapitre 12
Les protocoles IoT

## Slide 2: Le défis des protocoles IoT
Un protocole IoT doit être
  Fiable
  Low energy
  Sans fil

## Slide 3: LoRa
Créé en 2009 par la start-up grenobloise Cycléo et rachetée par Semtech en 2012
  Semtech promeut sa plateforme LoRa grâce à la LoRa Alliance, dont elle fait partie
  Le protocole LoRaWAN sur la couche physique LoRa permet de connecter des capteurs ou des objets nécessitant une longue autonomie de batterie (comptée en années), dans un volume (taille d'une boite d'allumettes ou d'un paquet de cigarettes) et un coût réduit

## Slide 4: LoRa
LoRa (Long Range)
  433 - 868 MHz
LoRa est un protocole radio de longue portée et de faible consommation électrique
U = 3.3v
I = 13.5mA en réception soit 0.04W
  I = 2.7mA en attente soit 9mW
I = 124mA en émission soit 0.4W
d = 5km en zone urbaine, 15 km en campagne

## Slide 5: LoRaWAN
LoRaWAN est un protocole permettant la communication à bas débit, par radio, d'objets à faible consommation électrique communiquant selon la technologie LoRa et connectés à l'Internet via des passerelles
  LoRa permet de connecter des objets nécessitant une longue autonomie (comptée en années), dans un volume (taille d'une boite d'allumettes ou d'un paquet de cigarettes) et un coût réduits
  Débit faible (en kbits/s)

## Slide 6: Arduino LoRaWAN
La carte Seeeduino LoRaWAN

## Slide 7: Raspberry Lora
HAT RPI Lora

## Slide 8: RFID
Radio Frequency Identification, est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes »
Très utilisé dans les vétements

## Slide 9: Sigfox
Sigfox est un opérateur de télécommunications français qui est spécialisé dans le M2M via des réseaux bas débit
  Machine 2 Machine
  Il contribue à l'Internet des objets en permettant l'interconnexion via une passerelle
  Sa technologie radio UNB (« Ultra narrow band ») lui permet de bâtir un réseau cellulaire bas-débit, économe en énergie. Ce type de réseau est déployé dans certaines bandes de fréquences ISM, disponibles mondialement sans licence. En Europe, la bande de fréquence ISM utilisée est celle de 868 MHz

## Slide 10: 5G
La 5G permet également d'avoir des transferts bas débit

## Slide 11: Bluetooth
Bluetooth 5 LE est aujourd'hui considéré comme un protocole IoT

## Slide 12: NFC
Le Near-Field Communication est une technique de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence, permettant l'échange d'informations entre des périphériques jusqu'à une distance d'environ 10 cm
  Cette technique est une extension de la norme RFID qui combinent une carte à puce et un lecteur au sein d'un seul périphérique.

## Slide 13: IPv6
IPv6 est une extension de IPv4
Grâce à des adresses de 128 bits au lieu de 32 bits, IPv6 dispose d'un espace d'adressage bien plus important qu'IPv4 (10^38 adresses)
  Cette quantité d'adresses considérable permet une plus grande flexibilité dans l'attribution des adresses et une meilleure agrégation des routes dans la table de routage d'Internet
  La traduction d'adresse, qui a été rendue populaire par le manque d'adresses IPv4, n'est plus nécessaire
  Pour avoir une idée à l'échelle humaine, on pourrait adresser chaque grain de sable sur la Terre

## Slide 14: Autres technologies
Nanotechnologies
Robotique
Réalité augmentée (VR)

## Slide 15: Identification
Il est essentiel de pouvoir identifier un IoTde manière unique (au monde ?)
Toutes ces technologies le permettent
Certaines technologies permettent également
  La localisation
  La capture

## Slide 16: Fonctionnalité d'inférence
Capacité d’un système à analyser des données collectées par les capteurs et à en déduire des informations ou des états non directement mesurés
  À partir de la température et de l’humidité, le système infère un risque de corrosion ou un besoin d’entretien

## Slide 17: Fonctionnalités de décision
Utilisation des résultats de l’inférence pour choisir la meilleure action selon des règles, des modèles ou des algorithmes
  Peut être basé sur IA
  Si le risque de panne est élevé, le système décide de planifier une maintenance ou de réduire la charge de l’équipement

## Slide 18: Fonctionnalités de déclenchement à distance
Capacité à exécuter une action à distance via le réseau, sans intervention physique sur site
  Envoyer une commande pour arrêter une machine, ajuster la température d’un bâtiment ou activer un système d’alerte
  Activer un système de mesure météo à distance puis l'endormir