## Slide 1
IoT
Architecture et mise en réseau

## Slide 2: Les limites d'IP pour l'IoT
IPv4 et IPv6 sont efficaces pour la délivrance de données pour les réseaux locaux, les réseaux métropolitains et l'internet
Les limites d'IP
  Débit élevé : est-ce utile
  Latence très faible : est-ce utile
  Branchement permanent : est-ce utile
  Energie++ (Wifi++)
  HTTP = Protocole à en-tête : très volumineux pour des petits messages
  SSL = tout est crypté : Energie++
IP est néanmoins très utile en domotique, en industrie et pour les IoT filaires

## Slide 3: Nouveaux besoins
L'IoT a de nouveaux besoins
  A vous

## Slide 4: Nano IP
Les micro-contrôleurs sont soit 32 bits (incompatible IPv6) soit 8 bits (incompatible IPv4)
Nano-IP est une implémentation simplifiée du protocole IP adaptée aux systèmes embarqués 16 à 32 bits
Elle vise à fournir les fonctionnalités réseau de base (adressage, routage, communication TCP/UDP) tout en minimisant :
  La consommation mémoire
  La consommation énergétique

## Slide 5: Objectifs
Permettre à des capteurs, actionneurs et microcontrôleurs de communiquer via IP sans nécessiter une pile complète comme celle des systèmes classiques
S’intégrer dans des environnements où IPv6 ou IPv4 complets sont trop lourds, en utilisant des optimisations
  compression d’en-têtes
  protocoles légers comme CoAP ou MQTT

## Slide 6: Différence avec IPv6
IPv6 est la norme pour l’IoT à grande échelle (adressage massif, sécurité IPsec)
  Reste complexe pour des dispositifs ultra-limités
Nano-IP se concentre sur l’essentiel pour la connectivité locale ou restreinte, souvent dans des réseaux maillés ou LPWAN, sans toutes les fonctionnalités avancées d’IPv6
Dispo librement sur Github
  https://github.com/nanosoft-net/nano-ip

## Slide 7: 6LowPan
IPv6 Low power Wireless Personal Area
Le groupe 6LoWPAN a défini les mécanismes d'encapsulation et de compression d'entêtes permettant aux paquets IPv6 d'être envoyés ou reçus via le protocole de communication IEEE 802.15.4
  IPv4 et IPv6 sont difficiles à mettre en œuvre dans les capteurs en réseaux et autres systèmes contraints en raison, notamment, de la taille importante des en-têtes
  6LoWPAN devrait permettre à IPv6 d'intégrer ces matériels informatiques contraints et les réseaux qui les interconnectent

## Slide 8: Routage ROLL
Le routage ROLL (Routing Over Low power and Lossy networks) est une initiative de l’IETF pour définir des protocoles adaptés aux réseaux contraints de l’IoT
Objectif : fournir un mécanisme de routage efficace pour les réseaux LLN (Low-power and Lossy Networks), caractérisés par
  Faible puissance (capteurs alimentés par batterie)
  Liens instables (pertes fréquentes, faible débit)
  Topologies dynamiques

## Slide 9: ONS
Object Name Service est le pendant du DNS pour l'IoT
Il fonctionne comme un DNS mais pour les objets physiques identifiés par des codes uniques
  EPC (Electronic Product Code) utilisé dans les étiquettes RFID
  GS1 (GTIN, GLN, etc.)
Son rôle est de faire correspondre un identifiant d’objet à une adresse Internet où sont stockées les informations associées (métadonnées, services).

## Slide 10: Architecture

## Slide 11: Géolocalisation extérieur (outdoor)
Localisation d’un objet ou d’une personne en plein air, généralement via des systèmes satellitaires comme GPS, Galileo ou GLONASS
GPS/GNSS : très précis en extérieur
Réseaux cellulaires : triangulation des antennes pour zones urbaines
Wi-Fi et Bluetooth hybrides : pour améliorer la précision en zones denses
Application
  Navigation, Conduite, …

## Slide 12: Géolocalisation intérieur (indoor)
Localisation dans des espaces clos (bâtiments, entrepôts, hôpitaux) où les signaux GPS sont faibles ou inexistants
Wi-Fi RTT (Round Trip Time) : précision 1-2m
BLE : balises pour localisation simple (3-5 m)
Ultra-Wideband (UWB) : très haute précision (≈10 cm)
RFID, capteurs magnétiques, ultrasons : pour des usages spécifiques
Applications : optimisation des flux logistiques, guidage dans les aéroports, suivi d’équipements hospitaliers, sécurité des sites sensibles.

## Slide 13: Tracking
L’IoT révolutionne la gestion des flux et des actifs grâce à des capteurs connectés et des systèmes intelligents
  Suivi en temps réel pour localiser les marchandises, surveiller les conditions (température, humidité) et anticiper les retards
  Traçabilité renforcée : intégration de Blockchain pour garantir la transparence et la fiabilité des données tout au long de la chaîne logistique
  Optimisation opérationnelle : réduction des pertes, amélioration des délais, conformité réglementaire (alimentaire, pharmaceutique).

## Slide 14: Beaconing
Le beaconing repose sur des balises BLE qui émettent des signaux pour
  Localisation indoor
  Proximité et interaction : déclenchement d’actions ou notifications sur smartphone
  Suivi d’actifs : balises fixées sur équipements ou palettes pour remonter leur position en temps réel
Avantages
  Faible consommation énergétique
  Portée de plusieurs dizaines de mètres
  Intégration simple avec applications mobiles et systèmes IoT

## Slide 15: Cas d'usage
Supply chain
  Suivi des expéditions, optimisation des itinéraires, réduction des coûts
Retail
  notifications personnalisées en magasin, analyse des comportements clients
Industrie
  traçabilité des pièces, maintenance prédictive
Santé
  localisation des équipements médicaux, suivi des patients.

## Slide 16: Attention
Sécurité des données
  chiffrement et authentification pour éviter les intrusions
Interopérabilité
  adoption de standards (BLE, MQTT, CoAP)
Coût et déploiement
  choix des technologies selon la portée, la précision et la consommation énergétique

## Slide 17: AC
Autonomic Communication
Paradigme visant à rendre les réseaux auto-gérés et intelligents
Objectif
  Réduire la complexité de gestion des infrastructures hétérogènes et dynamiques en permettant aux systèmes de
  S’auto-configurer (ajout/retrait de nœuds sans intervention humaine)
  S’auto-optimiser (adaptation aux conditions réseau)
  S’auto-réparer (détection et correction des pannes)
  S’auto-protéger (sécurité proactive)

## Slide 18: AC
Prise en compte de l’environnement et des besoins applicatifs
Interopérabilité et ouverture
  intégration de technologies variées
Middleware intelligent
  pour orchestrer les services et la coopération entre dispositifs
Applications IoT
  réseaux adaptatifs pour smart cities, systèmes industriels autonomes, gestion dynamique des ressources.

## Slide 19: ICN
Information-Centric Networking
Nouveau paradigme réseau qui centre la communication sur les données plutôt que sur les adresses IP des hôtes
Les contenus sont identifiés par des noms uniques et indépendants de la localisation
Routage par nom et caching en réseau pour améliorer la performance
Sécurité intégrée au contenu (signature, chiffrement)