## Slide 1
IoT
Standardisation, alliances industrielles et plateforme

## Slide 2: Standardisation des réseaux cellulaires
Les réseaux cellulaires se sont normalisés pour l'IoT
  LTE
  Narrowband

## Slide 3: LTE
Le LTE (Long Term Evolution) est une évolution des normes de téléphonie mobile GSM/EDGE, CDMA2000, TD-SCDMA et UMTS

## Slide 4: LTE-M
LTE-M (Long-Term Evolution for Machines), aussi appelé Cat-M1, est une technologie cellulaire LPWAN (Low Power Wide Area Network) normalisée par le 3GPP en 2016 (Release 13)
Elle s’appuie sur l’infrastructure 4G LTE existante et est conçue spécifiquement pour l’IoT et les communications M2M (Machine-to-Machine).

## Slide 5: Caractéristiques techniques
LTE-M (Cat M1)
  bande passante 1,4 MHz
  débit jusqu’à 1 Mbps et jusqu'à 4Mbps (Release 14)
  latence faible
  support voix/SMS et mobilité (handover)
  autonomie : jusqu’à 10 ans grâce aux modes PSM (Power Saving Mode) et eDRX (Extended Discontinuous Reception)
  Couverture : excellente pénétration indoor (parkings, sous-sols) grâce aux fréquences basses (800 MHz)
  Sécurité : basée sur les standards LTE (authentification SIM, chiffrement).

## Slide 6: Narrowband
NB-IoT (Narrowband IoT) est une technologie LPWAN (Low Power Wide Area Network) standardisée par le 3GPP dans la Release 13 (2016), intégrée à la plateforme LTE
Objectif
  connecter des milliards d’objets avec une consommation énergétique minimale, une large couverture et un coût réduit
  NB-IoT fonctionne dans les bandes sous licence des opérateurs mobiles, ce qui garantit qualité de service et sécurité

## Slide 7: Caractéristiques techniques
Bande passante : 180–200 kHz (très étroite, optimisée pour petits paquets)
Modes de déploiement
  In-band : dans une porteuse LTE existante
  Guard-band : dans les bandes de garde LTE
  Standalone : sur une bande dédiée (ex-GSM)
Modulation
  Downlink : OFDMA
  Uplink : SC-FDMA (mono-ton ou multi-ton)
  Débit :Cat NB1 (Rel.13) : ~26 kbps uplink
  Cat NB2 (Rel.14) : jusqu’à 127 kbps uplink et 159 kbps downlink
  Couverture : jusqu’à 164 dB MCL (Maximum Coupling Loss), idéal pour zones profondes (sous-sols, parkings)
  Autonomie : >10 ans avec PSM (Power Saving Mode) et eDRX (Extended Discontinuous Reception)

## Slide 8: Comparatif
NB-IoT
  optimisé pour objets fixes, faible débit, très longue autonomie, meilleure pénétration indoor
  Cas d’usage : compteurs intelligents, capteurs environnementaux, suivi d’actifs statiques
LTE-M
  tracking mobile, dispositifs médicaux, applications critiques.

## Slide 9: Standardisation des réseaux IoT
OneM2M
GS1
EPCGlobal
…

## Slide 10: OneM2M
Créer une couche de services commune pour les applications IoT afin d’éviter la fragmentation et garantir l’interopérabilité entre dispositifs et plateformes
  Architecture horizontale applicable à tous les secteurs
Fonctions communes
  enregistrement, découverte, gestion des appareils, sécurité, notifications
  Support des protocoles ouverts : HTTP, CoAP, MQTT
  Évolutions :Release 1 à 4 : ajout de fonctionnalités comme Edge/Fog computing, interworking avec 3GPP, sécurité renforcée, sémantique et ontologies.Release 5 (prévue) : intégration IA/ML pour IoT intelligent. [onem2m.org], [5ghub.us]Reconnaissance internationale : Transposition par ITU-T (Y.4500) et adoption par ETSI, ATIS, TTA, etc.

## Slide 11: GS1 et EPCglobal
Standards pour traçabilité et identification
GS1
  Fournit un langage global pour l’IoT, basé sur l’identification (codes-barres, EPC/RFID) et la synchronisation des données (GDSN)
EPCglobal
  Développe les standards pour Electronic Product Code (EPC) et RFID
  EPCIS : standard pour partager les événements de visibilité (quoi, où, quand, pourquoi)
  ONS (Object Name Service) : équivalent DNS pour relier EPC à des informations produit
  PML (Physical Markup Language) : format XML pour décrire les objets physiques. [gs1.org], [gs1.fr], [gs1inmaghreb.org]Applications :Supply chain, retail, santé, agroalimentaire.Traçabilité bout en bout et lutte contre la contrefaçon

## Slide 12: Pourquoi ces standards sont essentiels ?
Interopérabilité
  Permet aux objets et systèmes hétérogènes de communiquer sans passerelles complexes
Sécurité et conformité
  Intégration de mécanismes robustes (authentification, chiffrement)
Scalabilité
  Support de millions d’objets connectés
Durabilité
  Réduction des coûts et empreinte carbone via architectures optimisées (Edge, Cloud).

## Slide 13: Autres standards
ISO/IEC 30141
  Architecture de référence pour l’IoT
ETSI SmartM2M
  Normes pour M2M et IoT en Europe
Connectivity Standards Alliance (CSA)
  Protocoles ouverts (Matter, Zigbee) pour la maison connectée.

## Slide 14: Alliances industrielles
AllSeen
OIC
IPSO
Bus

## Slide 15: Bus
Un bus informatique est un dispositif de transmission de données partagé entre plusieurs composants d'un système numérique
  Par l'intermédiaire d'une voie de transmission commune, dans lequel les composants ne prennent aucune part à la transmission des données entre les autres participants

## Slide 16: Historique
Proposé par Apple dans l'Apple // en 1977
Popularisé par IBM PC en 1981
  Bus ISA 8 bits
Evolutions
  ISA 16 bits
  PCI
  AGP
  …
Un périphérique est identifié par son adresse sur le bus

## Slide 17: Bus I2C
I2C (Inter-Integrated Circuit) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique
  Conçu par Philips pour les applications de domotique et d’électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits, notamment ceux d’un téléviseur moderne : récepteur de la télécommande, réglages des amplificateurs basses fréquences, tuner, horloge, …
Natif dans Micropython
  machine.I2C

## Slide 18: I2C
Programmer du I2C est difficile
  Dépend complètement du périphérique
Exemple
  Code du BME280 : https://github.com/robert-hh/BME280/blob/master/bme280_float.py
  La plupart des périphériques I2C sont fournis avec un driver

## Slide 19: I2C
Sur ESP32 il y a 1 bus I2C
  21 = SDA
  22 = SCL
  Il est possible de brancher tous les périphériques I2C sur le même port I2C
machine.I2C
Il est possible d'émuler de l'I2C sur tous les ports en sortie
  Remplacer machine.I2C par machine.SoftI2C

## Slide 20: Protocole I2C

## Slide 21: Capteur de pression I2C
BM280 est un capteur de pression I2C
  BME280_float.py
  A sauver sur ESP32 avec Save As

## Slide 22: Branchement

## Slide 23: Ecran LCD
2 types
Grove RGB Backlight
  import i2c_lcd
  3 fichiers à mettre ESP32
  i2c_lcd*.py
  Bug sur i2c_lcd_backlight j'ai mis 21 et 22 en dur
  5V
1602
  import i2c_lcd1602

## Slide 24: LCD 1602

## Slide 25: Branchement sur le bus
Il est possible de brancher plusieurs périphériques sur le bus

## Slide 26: Branchement

## Slide 27: Ecran OLED
Ecran OLED SSD1306 0.98 inch
  3.3V uniquement

## Slide 28: LIDAR
Capteur de distance
  Time of flight

## Slide 29: VL53L0X
ToF
3 à 5v
Plage de fonctionnement : 3cm à 2m

## Slide 30: SPI
Bus SPI
  Il s'agit d'un bus maître esclave en série
  Toutes les communications passent par le périphérique maitre
  SCLK : Serial Clock (généré par le maitre)
  MOSI : Master Output Slave Input (généré par le maitre)
  MISO : Master Input, Slave Output (généré par l'esclave)
  SS : Slave Select, Actif à l'état bas (généré par le maître)
Utilisé par Serial, Bluetooth, SDCard, …

## Slide 31: SPI
Sur les ports UART
Sur les ports 10 à 13
Sur le connecteur ISP

## Slide 32: Oled
L'écran oled peut également être programmé sur SPI

## Slide 33: Autres bus
D'autres bus peuvent être utilisés
ADC
  Analogic Digital Converter
  Convertisseur analogique numérique
  Utilisé par le module Wifi (natif dans ESP32)
DAC
  Digital Analogic Converter
  Utilisé sur les cartes son (natif dans ESP32)
CAN
  Controller Area Network
  Industriel (Bosh)

## Slide 34: AllSeen Alliance
Favoriser l’interopérabilité des objets connectés via des standards ouverts
AllJoyn, un framework open source permettant aux appareils et applications de découvrir et communiquer entre eux, indépendamment du fabricant, du système d’exploitation ou du protocole réseau
  Communication peer-to-peer et via le cloud
  Sécurité intégrée (chiffrement, contrôle d’accès)
  Écosystème collaboratif avec plus de 180 membres (Microsoft, Qualcomm, LG, Panasonic…).

## Slide 35: OIC / OCF (Open Connectivity Foundation)
Créé en 2014 sous le nom Open Interconnect Consortium (OIC), devenu OCF en 2016
Mission
  Définir des spécifications ouvertes et fournir une implémentation open source (IoTivity) pour assurer la connectivité sécurisée entre appareils IoT
  Basé sur IPv6, CoAP, RESTful API, intégration avec UPnP.

## Slide 36: IPSO Alliance
Promouvoir l’usage de protocoles IP pour les objets intelligents et définir des modèles de données standardisés (IPSO Smart Objects)
Basé sur CoAP et LwM2M pour les environnements contraints.Fournit des objets normalisés (capteurs, actionneurs) pour assurer une interopérabilité applicative.Collaboration avec l’Open Mobile Alliance (OMA) → création d’OMA SpecWorks en 2018

## Slide 37: Gestion à un saut (Single-Hop)
Chaque objet communique directement avec la passerelle ou le point d’accès (Wi-Fi, LTE, LoRaWAN, etc.)
  Simplicité de configuration
  Faible latence (pas de relais intermédiaire)
  Dépendance à la portée radio : si l’objet est hors couverture, il devient inaccessible
Cas d’usage
  Environnements compacts (bâtiments, usines).Objets proches d’une passerelle (capteurs fixes, équipements industriels).

## Slide 38: Gestion en multi-saut (Multi-Hop)
Les objets communiquent via un réseau maillé, où certains nœuds servent de relais pour atteindre la passerelle
Couverture étendue sans augmenter la puissance d’émission
  Tolérance aux pannes : plusieurs chemins possibles.Complexité accrue (routage, synchronisation, consommation énergétique)
Protocoles typiques
  RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks) pour IPv6
  Réseaux Zigbee, Thread, Bluetooth Mesh
Cas d’usage
  Smart cities, agriculture connectée, zones étendues avec obstacles.Scénarios où la densité d’objets est élevée et la portée directe insuffisante.

## Slide 39: Plateformes IoT
SaaS
  Software as a Service
Amazon AWS
Google GCP
Microsoft Azure
Cisco
Oracle
ThingWorks
…

## Slide 40: Passerelles
Passerelle de communication avec les objets connectés de technologies hétérogènes
Voir chapitre MQTT