## Slide 1
IoT
Bluetooth

## Slide 2: Bluetooth
Le Bluetooth est un protocole sans fil de type PAN
Bluetooth "Legacy"
  Obsolète
  Très utilisé en industrie
  Se programme comme un UART
Bluetooth LE (Low Energy)
  Multi tenant
  Efficace
  Multi service
Natif sur ESP32

## Slide 3: BLE
Controller
Peripheral

## Slide 4: Client Serveur
L'ESP32 peut être client ou serveur

## Slide 5: GATT

## Slide 6: GATT
Profile
  Une collection de service
Service
  Des services comme température, pression, …
Characteristic
  Gestion des valeurs
Descriptor
  Metadata
Properties
  Comment les characteristics interagissent

## Slide 7: Workflow

## Slide 8: aioble
Package pour le BLE
Thonny / Tools / Manage Packages …

## Slide 9: Projet

## Slide 10: nRF Connect
Android
iPhone

## Slide 11: Connection

## Slide 12: Characteristics

## Slide 13: Ecriture
Led On or Off
  Choisir comme type text – utf8

## Slide 14: Raspberry
Les Raspberry 3B, 4B, 0W possèdent le Bluetooth par défaut
  Hélas l'outil Bluetooth de LX est mauvais
  Blueman est une meilleure alternative
  sudo apt-get install blueman

## Slide 15: Bleak
Librairie BLE
  pip install bleak
Voir exemple