## Slide 1
TCP/IP

## Slide 2: Architecture TCP/IP
Transmission Control Protocol
/
Interconnection Protocol

## Slide 3: Protocoles TCP/IP
Historique
  1972: spécifications de TCP/IP.
  1980: TCP/IP fait partie d'UNIX BSD 4.1.
Internet/Intranet
Couches 3 et 4 du modèle OSI
  TCP : couche Transport
  IP : couche Réseau

## Slide 4: Modèles en couche

## Slide 5: Les protocoles TCP et IP
Protocole IP
    protocole réseau
    remise non fiable
    mode non connecté
protocole TCP
    protocole de transfert fiable en mode connecté
    utile car IP est un protocole de remise non fiable
    du style de la couche transport ISO classe 4

## Slide 6: Adressage IP
Adressage sur 4 octets (147.210.94.1)
Classes de réseau
      A: 0.0.0.0  127.255.255.255 (grand)
        [0 Id. Réseau (7bits) Id. Machine (24bits)]
      B: 128.0.0.0  191.255.255.255 (moyen)
        [1 0 Id. Réseau (14bits) Id. Machine (16bits)]
      C: 192.0.0.0  223.255.255.255 (petit)
        [1 1 0 Id. Réseau (21bits) Id. Machine (8bits)]
Adresses particulières
      224.0.0.0239.255.255.255 (diffusion)
      240.0.0.0255.255.255.255 (divers)

## Slide 7: Adressage IP (suite)
Dans chaque classe, une poignée d’adresses sont privées :
  10.0.0.1 à 10.255.255.254
  172.16.0.1 à 172.31.255.254
  192.168.0.1 à 192.168.255.254

## Slide 8: Schéma d'une interconnexion

## Slide 9: Résolution d'adresse
Chaque machine a :
  adresse physique dans son réseau
  adresse IP au niveau interconnexion
correspondance entre les 2 adresses
  directe
  protocole ARP (Address Resolution Protocol)
    table de correspondance

## Slide 10: Résolution d'adresse

## Slide 11: Protocole IP Datagramme IP

## Slide 12: Datagramme IP
    VERS
      numéro de version du protocole utilisé (4)
    LGENT
      longueur de l'entête du datagramme
    TYPE SERVICE
      définit comment le datagramme doit être acheminé
        priorité (0 à 7)
        priorité au délai
        priorité au débit
        priorité à la fiabilité
    LGR
      longueur total

## Slide 13: Datagramme IP
    IDENTIFICATION, DRAP, DEPL-FRAG
        contrôle la fragmentation
        IDENTIFICATION permet de connaître le datagramme auquel appartient le fragment.
        DEPL-FRAG donne la position du fragment courant dans le datagramme initial en multiples de 8 octets.
        DRAP indique si le fragment est le dernier du datagramme.
    DUREE DE VIE
        décrémenté à chaque traversée, détruit si égal à 0.
    PROTOCOLE
        protocole de la couche supérieure qui a créé le datagramme,

## Slide 14: Numéros de protocole
$ more /etc/protocols
# The form for each entry is: #
<official protocol name><protocol number><aliases> #
Internet (IP) protocols
icmp 1 ICMP # internet control message protocol
tcp 6 TCP # transmission control protocol
udp 17 UDP # user datagram protocol

## Slide 15: Routage des datagrammes IP

## Slide 16: Routage des datagrammes IP
entre 2 machines du même réseau
  remise directe
entre 2 machines de réseaux différents
  utilisation de passerelles
    chaque passerelle a deux connexions (donc 2 adresse IP)
    chaque passerelle constitue une table de routage
    éventuellement une route par défaut

## Slide 17: Routage des datagrammes IP
l'adresse IP de la prochaine passerelle
  n'est pas conservée dans le datagramme
  est traduite en adresse physique

## Slide 18: Routage des datagrammes IP

## Slide 19: ICMP (Internet Control Message Protocol)
RFC 792
Niveau 3
  Partie intégrante du logiciel IP
  mais 2 niveaux d’encapsulation
    Message ICMP encapsulé dans datagramme
    champ protocol:1
Format
  Type/code/information

## Slide 20: Protocole ICMP
  Même niveau que IP
  Pour avertir l'émetteur d'un datagramme d'éventuels problèmes
    demande d'écho (message d'écho)
    détection de destination inaccessible
    demande de limitation de débit (une passerelle est proche de la congestion)
    demande de modification de route (une passerelle sait qu'il existe une meilleure route)

## Slide 21: IP:Echange d’informations de supervision
Situation d’erreurs niveau 3
  Congestion
  Destinataires non accessibles
  …
Echange de messages d’erreur ou de supervision
  Compte-rendu (et non correction !)
  Restreint à l’expéditeur (pas possible de faire autrement…)
  Coopération des administrateurs
Mécanisme de demande/réponse en écho

## Slide 22: Exemples de types/codes des messages ICMP
0: réponse à une demande d’écho
3: destination inaccessible,
  Code 0: réseau inaccessible
4: demande de limitation de débit (une passerelle est proche de la congestion),
5: demande de modification de route (une passerelle sait qu'il existe une meilleure route),
8: demande d'écho (utile pour la mise au point et exploité par la commande ping),
11:durée de vie expirée.

## Slide 23: ICMP:Messages d’écho
Demande d’écho: envoyée par un routeur ou ordinateur
Réponse: envoyée par toute machine destinataire d’une demande d’écho
La réponse contient une copie des données envoyées dans la demande
Permet un test d’accessibilité et d’état

## Slide 24: ICMP:Compte-rendu de destination inaccessible
0:réseau inaccessible
1:ordinateur inaccessible
2:protocole inaccessible
…

## Slide 25: Commande ping
permet de tester l'accessibilité d'une machine
  envoi d'un datagramme ICMP ECHO_REQUEST à la machine à tester
  la machine à tester doit répondre par un ICMP ECHO_RESPONSE

## Slide 26: Exemple d'exécution de ping
tuba> /bin/ping helicon
PING helicon.info.prive (172.16.94.22): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.94.22: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.4 ms
64 bytes from 172.16.94.22: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.1 ms
64 bytes from 172.16.94.22: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.1 ms
64 bytes from 172.16.94.22: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.1 ms
64 bytes from 172.16.94.22: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.1 ms
64 bytes from 172.16.94.22: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.1 ms
--- helicon.info.prive ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.1/0.1/0.4 ms

## Slide 27: TCP:Transmission Control Protocol
Protocole de contrôle de transmission

## Slide 28: Protocole TCP
Principes
    message est un flot de octets (UNIX !)
      Connexion non structurée : les applications connaissent la ‘structure’ du flot.
      Numéros de séquence
    mode bidirectionnel simultané (technique dite de superposition : piggybacking)
    mécanisme d'anticipation (fenêtre glissante):mise en œuvre complexe.
      taille de la fenêtre d'émission variable (contrôle de flux)
      on acquitte sur le dernier octet d'une "séquence sans trou"
      retransmission si temporisateur expire
    port et circuit virtuel
      Numéros réservés : 20/ftp-data, 21/ftp, 23/telnet…
    ouverture passive/active
    segment et taille maximale de segment
    gestion de la congestion
    Pour en savoir plus : rfc793, rfc1122…

## Slide 29: Segment TCP

## Slide 30: Segment TCP
    PORT SOURCE, PORT DESTINATION
      indiquent les numéros de port qui identifient les programmes d'application aux deux extrémités.
    NUMERO D'ACCUSE DE RECEPTION
      indique le numéro du prochain octet attendu par le récepteur.
    NUMERO DE SEQUENCE
      est celui du premier octet du segment.
    LGR ENT.
      contient la longueur de l'en-tête en multiple de 32 bits.
    FENETRE
      permet d'interagir sur la taille de la fenêtre émission de l'autre extrémité.

## Slide 31: Segment TCP
    champ BITS CODE
      permet de préciser la ou les fonctions du segment:
        URG: Le pointeur de données urgentes est valide
        ACK: Le champ accusé de réception est valide
        RST: Réinitialise la connexion
        SYN: Synchronise le numéro de séquence
        FIN: L'émetteur a atteint la fin de son flot de données
        PSH: oblige TCP-émetteur à envoyer toutes les données même si le tampon n’est pas plein et TCP-récepteur à donner immédiatement les données à l’application
      exemple:
        lors de la connexion (bit SYN), les extrémités déterminent les numéros de séquence initiaux

## Slide 32: Segment TCP
    POINTEUR D'URGENCE
      permet de repérer dans le flot de données la position de données urgentes (qui doivent "doubler" les autres données) lorsque le bit URG est positionné.
    OPTION
      permet entre autres la négociation de la taille de segment à la connexion.

## Slide 33: Protocole UDP User Datagram Protocol
Principes
  un service de remise non fiable, mode sans connexion.
    les messages UDP peuvent être perdus, déséquencés ou retardés.
  mécanisme de "ports" identique à TCP.

## Slide 34: Datagramme UDP

## Slide 35: Protocole Application NNTP
Documentation
Network News Transfert Protocol, RFC 977 (Request For Comments)
But
Protocole TCP pour l’envoi et la réception des nouvelles, et pour la diffusion des nouvelles entre serveurs NNTP.
Principes
Dialogue client-serveur sur port réservé NNTP (119). Chaque requête du client a pour réponse une ligne commençant par un code numérique à 3 chiffres:
2xx OK
3xx Informations suivent
5xx Pas OK
Connexion au serveur
Réponse du serveur:
200 Service NNTP Microsoft® Internet Services 5.5 Version: 5.5.1775.8 Posting Allowed

## Slide 36: Protocole Application NNTP
Voir les groupes
  LIST
  215 list of newsgroups follow
  recreation.cuisine 0 1 y
  recreation.soiree 0 1 y
  sport 0 1 y
  sport.bodybuilding 0 1 y
  test 10 1 y
  .
  NEWGROUPS 001205 000000
  231 New newsgroups follow.
  recreation.cuisine 0 1 y
  sport 0 1 y
  sport.bodybuilding 0 1 y
  sport.foot 0 1 y
  .

## Slide 37: Protocole Application NNTP
Voir la liste des nouvelles d’un groupe
  GROUP sport.foot
  211 0 1 0 sport.foot
  GROUP test
  211 10 1 10 test
  NEWNEWS test 001205 000000
  230 list of new articles by message-id follows.
  <Pd7KWs1XAHA.258@libreville>
  <e91S3l1XAHA.258@libreville>
  <NWuSSk1XAHA.258@libreville>
  <sn2vMd1XAHA.258@libreville>
  <LIRsMd1XAHA.258@libreville>
  <6AHoMd1XAHA.258@libreville>
  <p1VjMd1XAHA.258@libreville>
  <4GYaMd1XAHA.258@libreville>
  <n$NWMd1XAHA.258@libreville>
  <2U3NMd1XAHA.258@libreville>
  .

## Slide 38: Protocole Application NNTP
lire une nouvelle
  group informat.ethernet
  211 2 1 2 informat.ethernet
  article 1
  220 1 <hgC8#G2XAHA.258@libreville>
  From: "admin" <admin@ist>
  Subject: Peut-on connecter 2 pc directement en 10BaseT
  Date: Wed, 6 Dec 2000 09:51:38 +0100
  Lines: 4
  X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 4.72.3110.5
  Message-ID: <hgC8#G2XAHA.258@libreville>
  Newsgroups: informat.ethernet
  Path: libreville
  Xref: libreville informat.ethernet:1
  NNTP-Posting-Host: LIBREVILLE 172.16.94.1
  j'aimerais savoir s'il est possible de connecter 2 pc directement avec du 10BaseT, ce qui me permettrait d'éviter l'achat d'un hub. Merci pour toute forme de collaboration.
  .

## Slide 39: Protocole Application NNTP
lire une nouvelle (suite)
  article 3
  423 no such article number in group
  article <hgC8#G2XAHA.258@libreville>
  …
poster une nouvelle
  POST
  …
Fin prématurée
  503 connection timed out
S’en aller
QUIT

## Slide 40: A quoi ça sert les sockets ?
Applications client/serveur
  Transfert de fichiers
  Connexion à distance
  Courrier électronique
  Groupe de discussions
  Web
  Et maintenant tous les domaines de l’informatique:
    Multimedia, jeux, télémaintenance…
Comment implémenter de telles applications
  Interface des sockets

## Slide 41: Les sockets
Mécanisme de communication inter-processus
Bref historique:
  UNIX BSD4.2 (Berkeley Software Distribution)
  Windows de Microsoft, UNIX System V...
Interface applicative
  Ensemble de primitives permettant des E/S avec la pile de protocole TCP/IP:
    socket, connect, write, read, close, bind, listen, accept…
  Interface entre couches application et transport
  Adaptée aux protocoles TCP et UDP, mais utilisable avec d'autres familles de protocoles

## Slide 42: Communication sous UNIX
Rappels :
  tube (pipe) du système UNIX
  tube nommé
Sockets=généralisation des tubes nommés
  Point de communication bidirectionnelle par lequel un processus pourra émettre ou recevoir des informations
  processus sur des machines (éventuellement) différentes
  systèmes d’exploitation (éventuellement) différents

## Slide 43: Attributs des sockets
un nom
    Descripteur de fichier
un type
    SOCK_STREAM:mode connecté, remise fiable (TCP/IP)
    SOCK_DGRAM:mode non connecté, remise non fiable (UDP/IP)
    RAW : mode caractère (pour accès direct aux couches inférieures)
associé à un processus
une adresse (adresse IP + n° port)

## Slide 44: Types de socket et protocoles

## Slide 45: Modes de dialogue et primitives

## Slide 46: Communication en mode connecté
Dissymétrie lors de la connexion
  Le serveur attend…
  Le client demande une connexion
Symétrie dans l’échange d’informations
  Le client ou le serveur peut
    envoyer/recevoir des informations
    Demander la fin de la connexion
Echange d’un flot continu de caractères
  Pas de structure en message

## Slide 47: Connexion
connect (socket, adr-destination, longueur-adr)
  Côté client
  Pour établir une connexion TCP avec le processus serveur
  L’adresse IP et le numéro de port sont spécifiés
  Appel bloquant jusqu’à la fin de la prise en compte de la connexion par le serveur
    (configuration par défaut, peut-être modifiée…)

## Slide 48: Création d’une file d’attente
listen(int socket, int lgr-file)
  Côté serveur
  crée une file d'attente pour les demandes de connexion
  Place la socket en ‘mode connexion’
  lgr-file indique le nombre maximal de demandes de connexion autorisées dans la file (5, 10 ou 20)
  file d'attente exploitée par la primitive accept.

## Slide 49: Acceptation d’une connexion
newsock = accept (socket, adresse, lgr-adresse)
      côté serveur
      prise en compte d'une demande de connexion entrante sur une socket de ‘connexion’.
      primitive bloquante
      newsock : nouveau descripteur de socket sur laquelle s'effectuera l’échange de données
      adresse : adresse du client.
      Le processus peut traiter lui-même la nouvelle connexion, puis revenir à accept, ou bien se répliquer (fork() en UNIX) pour la traiter, le processus père étant toujours à l'écoute.

## Slide 50: Lecture-Ecriture TCP
  write(socket, tampon, longueur ) read(socket, tampon, longueur)
    Envoie/reçoit des données sur une connexion TCP
    Plus besoin de l’adresse émetteur/destinataire !
  send(socket, tampon, longueur, drapeaux) recv(socket, tampon, longueur, drapeaux)
    Idem, avec drapeaux permettant l'utilisation d'options

## Slide 51: Exemple de dialogue (connecté)
Sur le serveur
  socket()
  bind() : nommage
  listen()
  accept()
  read | write
Sur le client
Créer une socket (socket)
Connecter la socket au serveur (connect)
Tant que pas fini
envoyer une requête (write)
lire la réponse (read)
traiter la réponse
Fermer la socket (close)

## Slide 52: Telnet:un client universel
$>telnet stargate.ist.ga
User: felix
Password:
$>telnet stargate.ist.ga 110
  +OK Qpopper (version 4.0.4) at stargate starting.
  USER felixp
  +OK Password required for felixp.
  PASS Devine!!!
  +OK felixp has 3 visible messages (0 hidden) in 4235 octets.
  STAT
  +OK 3 4235

## Slide 53: Protocoles « Application »
POP3 (rappel)
TFTP
BOOTP
DHCP

## Slide 54: Le protocole TFTP
Trivial File Transfert Protocol
Utilise UDP
RFC 783 et RFC 1350
Permet uniquement le transfert de fichiers, pas d’identification
Caractéristiques
    demande peu de ressource (code, tampon)
    contrôle de flux simple

## Slide 55: Principes
« Connexion »
  demande de lecture ou d'écriture
5 types de paquet:
  RRQ, WRQ, DATA, ERR, ACK
transfert par bloc de 512 octets
acquittement
retransmission si perte

## Slide 56: Phase de connexion
TID (Transfert IDentification)
le client choisit un TIDsource et prend TIDdest=69 (port réservé tftp)
la réponse positive du serveur contient le TIDsource à utiliser ensuite

## Slide 57: Phase de connexion
requête de lecture(RRQ) ou écriture(WRQ)
Opcode RRQ =1 WRQ=2
réponse : ACK(acquittement=0 pour WRQ) ou DATA(pour RRQ), ou ERROR

## Slide 58: Transfert de données
paquet DATA
  opcode = 3
  numéro de bloc: commence à 1
  taille maximale des données: 512 octets

## Slide 59: Transfert de données
paquet ACK
  Ack Opcode=4
  WRQ et DATA acquittés par ACK ou ERR
  RRQ acquitté par DATA ou ERR

## Slide 60: Traitement des erreurs
paquet ERROR
  Opcode=5
  code erreur:
    (0) non défini, voir message.
    (1) fichier non trouvé
    (2) violation d'accès
    ...

## Slide 61: Terminaison
terminaison normale
  paquet DATA <512 octets
  dernier paquet DATA acquitté
terminaison prématurée
  paquet ERROR

## Slide 62: Rappel:Datagramme UDP

## Slide 63: Les protocoles de résolution d’adresses et configuration automatique
ARP (IPphysique)
RARP (physiqueIP) RARP/ARP:bas niveau
BOOTP, DHCP s’appuient sur UDP / IP, portables véhiculent l’ensemble des paramètres réseau

## Slide 64: Au démarrage d’une station...
Soit RARP + ICMP (netmask) + TFTP un peu lourd… et pas optimal
Soit BOOTP / DHCP (+ TFTP si sans disque uniquement)
Récupération de sa configuration réseau :

## Slide 65: Le protocole BOOTP
BOOTstrap Protocol
RFC 951 et RFC 1542
utilise UDP port 67 (serveur) et port 68 (client)
fournit informations de configuration

## Slide 66: Principe
Le client envoie en broadcast un paquet BOOTREQUEST contenant au minimum son adresse physique
Le serveur répond avec un paquet BOOTREPLY contenant tous les paramètres utiles (IP du client, netmask, IP serveurs, passerelles, etc…)

## Slide 67: Le protocole DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
RFC 2131 et RFC 2132
extension de BOOTP
compatible avec BOOTP
mêmes ports : 67 (serveur) et 68 (client)
plus de paramètres pris en compte, et allocation automatique d’adresses IP

## Slide 68: Principe allocation IP
Allocation « statique » 1 adresse IP  1 adresse physique
Allocation « dynamique » adresse IP allouée pour une durée limitée ex : wanadoo câble = 24h (1 jour), entreprise = 1 jour, 1 semaine… renégociation du « bail » à la fin