## Slide 1
MicroPython

## Slide 2: MicroPython
MicroPython est une implémentation du langage de programmation libre, sous licence MIT, de Python, adapté au monde des microcontrôleurs
2012
Ecrit à l'origine pour les processeurs STM32
Fonctionne sur ESP8266, ESP32, PyBoard
Nécessite 16Ko RAM
  Le programme peut faire 256Ko
Code identique côté microcontrôleur et backend

## Slide 3: Avantages
Très proche de Python
Pas de gestion de mémoire
  Pas de pointeur
  Enormément de librairie
  Compatible avec les librairies scientifiques et d'IA
Compatible avec les meilleurs IDE
  PyCharm ESP8266 mais pas en ESP32
  VSCode (difficile)
  Thonny
Portable
  ESP32  Arduino  RPI Pico  STM32

## Slide 4: Inconvénients
Nécessite + de RAM
  Incompatible avec l'Arduino Uno
Certains nouveaux standards peuvent prendre du temps à être implémenté en MicroPython
Le vieux matériel est généralement non compatible

## Slide 5: Python vs MicroPython
Allégement des modules
  Pour tenir en mémoire MicroPython à enlever tout ce qui est gros
  GUI, BD, OS, Sys, …
  Pas de VM
  OO moins puissant
Ajout GPIO et PySerial

## Slide 6: ESP32
MicroPython est compatible Arduino IDE
Thonny IDE
  https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/install-micropython-on-esp32-quickly-with-thonny-ide
Doc
  https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html

## Slide 7: Thonny

## Slide 8: Installation détaillée
Cliquer sur Install or Update MicroPython (esptool)

## Slide 9: Installation détaillée
Attention cette distribution n'utilise pas la PSRAM

## Slide 10: REPL
Read Evaluate Print Loop
  Il s'agit du prompt Micropython accessible via Thonny
  Par défaut sur UART0 (USB)

## Slide 11: Premier script

## Slide 12: Gestion de la RAM
Sur ESP32 la RAM varie de 160Ko à 4Mo
MicroPython prends 2Ko
  Les librairies prennent entre 0.1 et plusieurs Ko
Contrairement à C++ la mémoire est managées
  Pas de pointeur
  Gérer par les Garbage Collector
  Module gc

## Slide 13: GC
LE garbage collector libère automatiquement la mémoire
  Variables locales
  Pointeurs sur fichier avec le mot clé with
  Fonction après appel
Reste en mémoire
  Les variables globales non effacée par del
  Les fonctions importées
  Préférer from module import à import module pour les gros modules
  Ne pas utiliser from module import *
  Les variables statiques

## Slide 14: GC
La mémoire n'est pas immédiatement libérée
  Il peut se passer du temps entre la destruction d'une variable et la libération de la mémoire
Pour forcer la libération mémoire
  gc.collect()
  get_mem_alloc() pour connaitre la mémoire allouée
En cas de calcul intensif il est possible de désactiver le GC
  gc.disable()
  Dans ce cas le gc.collect() doit être appelé manuellement
  gc.enable() réactive le GC

## Slide 15: mpremote
mpremote est un outil pour copier des fichiers entre le PC et l'ESP32
  pip install mpremote
  . = PC
  : = ESP32
  mpremote connect COM3 (il faut fermer Thonny)
  mpremote fs ls
  mpremote cp ./file.csv :/
  mpremote cp -r :/ ./backup/

## Slide 16: TP 8
Installer et tester MicroPython avec Thonny
Nous utilisons des ESP32 Wrover avec Spiram et Camera
  Ne pas utiliser le .bin natif de Thonny est pour les ESP32 Wroomer sans Spiram
  Drivers : https://github.com/cnadler86/micropython-camera-API/releases
  mpy_cam-v1.27.0-ESP32_GENERIC-SPIRAM.bin