## Slide 1
FPGA
Deep Learning

## Slide 2: Pourquoi ?
Les réseaux de neurones et les Random Forest sont des modèles connexionnistes
  De simples graphes ou arbres
  Il semble facile de les convertir en schéma logique puis physique

## Slide 3: FPGA
Un PLD (Programmable Logical Device) est un circuit logique programmable qui peut être programmé après sa fabrication
Un Field Programmable Gate Array est un PLD qui contient :
  des portes logiques librement interconnectables entre elles
  des fonctions élémentaires (bascules flip-flop, LUT, Multiplexeurs, boucles à verrouillage de phase),
  des fonctions de traitement « précâblées » (DSP, protocoles de communication comme le PCIe, voire des fonctionnalités de microprocesseurs, de mémoire, etc.),

## Slide 4: Avantages
Un temps de traitement borné, c'est-à-dire une forte prédictibilité du temps de traitement, indépendamment de la programmation effectuée
Une robustesse de la programmation une fois programmée
La gestion d'entrées et sorties (I/O) potentiellement très nombreuses
Une faible consommation
Une latence faible

## Slide 5: Programmation
La programmation des FPGA passe par un compilateur basé sur un langage de programmation de type langage de description matériel
  VHDL
  VERILOG

## Slide 6: Interêt
Le principal intérêt par rapport aux GPU NPU est que le FPGA n'implémente que le réseau dont il a besoin
  Bien plus économique en porte logique qu'un GPU
  Latence et consommation plus faible

## Slide 7: Langages
Il existe plusieurs techniques et langages
  HLS
  VHDL

## Slide 8: HLS
High-level synthesis est un processus de conception automatisé qui prend une spécification comportementale abstraite d’un système numérique et en déduit une structure au niveau registre-transfert (RTL) réalisant le comportement donné
  L’objectif est de permettre aux concepteurs matériels de concevoir et de vérifier plus efficacement du matériel, en leur offrant un meilleur contrôle sur l’optimisation de l’architecture de leur conception, et en leur permettant de décrire le système à un niveau d’abstraction plus élevé pendant que l’outil se charge de l’implémentation RTL

## Slide 9: HLS
La synthèse commence par une spécification de haut niveau du problème
Le code est analysé, contraint architecturalement et planifié pour être transformé depuis un modèle au niveau transactionnel (TLM) vers une conception au niveau registre-transfert (RTL) dans un langage de description matériel (HDL), qui est ensuite généralement synthétisé au niveau portes via un outil de synthèse logique.

## Slide 10: HLC C++
Les frameworks HLS sont souvent basés sur du C++ ou du Python
Il est donc facile de convertir un modèle RandomForest .h en HLS
Des outils comme Vivado HML ou Vitis HLS vont ensuite convertir le HLS en VHDL ou Verilog

## Slide 11: HLS4ML
hls4ml est un package pour l’inférence en ML sur FPGA
Il créé des firmwares de modèles de ML en utilisant un langage de synthèse de haut niveau
  HLS
  HLS4ML est compatible TF et PT
  Conversion en HLS configurables

## Slide 12: HLS4ML
hls4ml est conçu pour une inférence à très faible latence sur FPGA
Cas d’usage
  systèmes de contrôle pour le calcul quantique
  boucles de rétroaction en fusion nucléaire
  monitoring environnemental basse consommation sur satellites
  traitement de signaux biomédicaux (par exemple classification d’arythmies)

## Slide 13
Simple d'utilisation

## Slide 14: Quantization
Il est possible de quantiser le modèle
Par défaut en fixed 16, 6
Il est possible de quantiser par layer

## Slide 15: HGQ2
High Granularity Quantization 2 est un framework d’entraînement sensible à la quantification (quantization-aware training) basé sur Keras v3, destiné aux applications de deep learning en temps réel sur des dispositifs embarqués tels que les FPGA
Il fournit un ensemble complet d’outils permettant de créer et d’entraîner des réseaux de neurones quantifiés avec un minimum d’effort

## Slide 16: HGQ2
Nécessite de réentrainner le modèle
  Uniquement avec Keras
  Doit être fait dés le début du projet : assez lourd
  Nouveaux layers préfixés par Q

## Slide 17: TP 31
Cancer HLS2ML
MNIST HLS2ML

## Slide 18: Vitis AI
Vitis AI est un IDE qui est utilisé pour accélérer l’inférence de ML sur les plateformes adaptatives d’AMD
Il est conçu dans une optique de haute efficacité et de facilité d’utilisation, permettant d’exploiter pleinement le potentiel de l’accélération de l’IA sur les SoC adaptatifs AMD

## Slide 19: Vitis AI
Supporte TF, PT et ONNX

## Slide 20: AMD Quark
AMD Quark est un toolkit complet multi‑plateforme conçu pour simplifier et améliorer la quantification des modèles de DL
Prenant en charge à la fois les modèles PyTorch et ONNX, AMD Quark permet aux développeurs d’optimiser leurs modèles pour un déploiement sur un large éventail de cibles matérielles, en obtenant des gains de performance significatifs sans compromettre la précision

## Slide 21
Stack recommandée : Xilinx Vitis AI + Docker
.h5 / .pth
→ ONNX
→ Vitis AI Quantizer (INT8)
→ Vitis AI Compiler
→ Simulation sur xmodel
Installation sur Windows

## Slide 22
# Installe Docker Desktop
# Puis pull l'image Vitis AI
docker pull xilinx/vitis-ai-cpu:latest
docker run -it xilinx/vitis-ai-cpu:latest

## Slide 23
# Quantisation INT8
vai_q_onnx quantize \
--input_model wdbc.onnx \
--output_model wdbc_quant.onnx \
--calibration_data_reader calibration.py
# Compilation pour DPU (le NPU des Zynq)
vai_c_onnx \
--input wdbc_quant.onnx \
--arch /opt/vitis_ai/compiler/arch/DPUCZDX8G/ZCU102/arch.json \
--output_dir . \
--net_name wdbc

## Slide 24
# Vitis AI fournit un simulateur du DPU xdputil benchmark wdbc.xmodel -i 1000