## Slide 1
IoT
Programmation

## Slide 2: C++
C++ est un langage de programmation orienté objet
Arduino est compatible C++ 11 et GCC
C++ 16 bits
  Convertit en 8 bits
  int € [-32 767 .. 32768]
  uint < 65536

## Slide 3: Arduino Studio
IDE Arduino

## Slide 4: Arduino Studio
Présentation de l'outil
Principe de la compilation

## Slide 5: Outils
Permet de débugger l'application
Moniteur série
Port
Type de carte
Téléversage

## Slide 6: Hello World!
Mon premier programme
Permet de communiquer dans un premier temps avec Arduino Studio par le port série
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello World!")

## Slide 7: setup() et loop()
setup() est la première fonction appelée lors du démarrage de l'Arduino
loop() est appelé en boucle après setup()

## Slide 8: Loop
La fonction loop() est exécuté une infinité de fois
  setup()
  loop()
  loop() … loop()
L'intelligence du code se trouve dans cette fonction
  Attention c'est très rapide, nécessité d'un delay

## Slide 9: delay()
delay() permet d'effectuer une pause en milliseconde
delay(1000)
  Pause de 1s
  Quasi obligatoire dans un loop

## Slide 10: Les ports digitaux
Renvoient HIGH (1 – 5V) ou LOW (0)

## Slide 11: pinMode()
pinMode() permet de définir un port
  pinMode(8, OUTPUT)
  pinMode(7, INPUT)
  pinMode(6, INPUT_PULLUP)
  pinMode(5, INPUT_PULLDOWN)
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT)
Attention les Arduino inversent PULLUP & PULLDOWN
  Lors du HIGH, le courant va passer par le chemin offrant le moins de résistance, soit directement par la masse, sans passer par l'entrée Dx. Le fonctionnement est donc inversé par rapport à la résistance pull-down

## Slide 12: digitalWrite
digitalWrite(8, HIGH)
  Envoie 5V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 1)
digitalWrite(8, LOW)
  Envoie 0V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 0)

## Slide 13: Blink
Le premier exemple

## Slide 14: digitalRead
boolean val = digitalRead(8)
  Lit la valeur du port numérique 8

## Slide 15: Bouton poussoir
Permet d'avoir une entrée numérique

## Slide 16: Grove
Permet de se passer de carte d'essai ou de soudure

## Slide 17: Led & Bouton

## Slide 18: Ports Analogiques
l'Arduino UNO possède 5 ports analogiques en input seulement
  A0 à A4
Permet d'avoir une valeur analogique sur 10 bits
  Entre 0 et 1024
  0 correspond à 0V
  1024 correspond à 5V
Par de port analogique en Output
  Remplacé par des PWM
Peuvent fonctionner en digital

## Slide 19: Lecture Analogique
Les ports analogiques permettent de lire et écrire dans un range 10 bits
  Par exemple le potentiomètre
  0 => 0°, 1023 => 300°, 512 => 150°
Le problème de la conversion se pose alors
  Les capteurs ont souvent une conversion linéaire
  Par exemple la température est sur 9 bits
AnalogRead(A0)
  Lit une donnée analogique sur le pin analogique 0

## Slide 20: Le capteur de température
Convertit une température entre 0 et 5V
  int a = analogRead(pinTempSensor);
Pour convertir la tension en température (K°) une conversion linéaire est disponible
  float R = 1023.0/a-1.0;
  R = R0*R;
  float kelvin= 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)
Pour convertir en d° il suffit de retrancher 273.15

## Slide 21: Le capteur de température

## Slide 22: PWM
Pulse With Modulation
Permet de reproduire un signal analogique avec du numérique
Sur Arduino UNO les pins PWM sont 3,5,6,9,10
  5 et 6 sont à 980Hz, les autres à 490Hz

## Slide 23: PWM
L'Arduino possède 6 ports PWM
  Préfixés par ~
  Peuvent être utilisés en digital ou analog

## Slide 24: Fading sur Led
Les LED peuvent être branchées sur une sortie PWM
  Une sortie à 2.5V permet d'avoir une luminosité à 50%
Exemple
  val = analogRead(analogPin);
  analogWrite(ledPin, val );
  Permet d'adapter l'intensité de la LED à un potentiomètre

## Slide 25: Fading led

## Slide 26: Boucle for
La boucle for permet de boucler sur des valeurs
Exemple le fading led
  void loop() { for(i = 0; i < 255; i++) { analogWrite(LED, i); delay(10); } for(i = 255; i > 0; i--) { analogWrite(LED, i); delay(10); } }

## Slide 27: Potentiometre

## Slide 28: TP 1
Arduino IDE