## Slide 1
IoT
PlatformIO

## Slide 2: PlatformIO
PlatformIO est un outil professionnel, multiplateforme, multi‑architecture et multi‑framework, destiné aux ingénieurs en systèmes embarqués ainsi qu’aux développeurs qui créent des applications pour des produits embarqués.
C'est une plateforme C/C++

## Slide 3: PlatformIO
PlatformIO possède 3 concepts
  Le framework
  La plateforme
  La board

## Slide 4: Framework
Il existe de nombreux framework pour développer des SoC
  Certains sont propriétaires à une marque
  D'autres sont portables multi SoC
  Certains possède un véritable OS
Exemple de Framework
  Arduino
  ESP
  STM32
  PlatformIO est compatible uniquement avec des frameworks C/C++

## Slide 5: Framework
PlatformIO est compatible avec beaucoup de Framework
  C'est une plateforme de développement C/C++ qui est compatibles avec divers compilateurs et librairies
  Multi OS (Windows, Linux, Apple, Intel, ARM, …)

## Slide 6: Liste des frameworks
Arduino
CMSIS
Energia
ESP8266 Non-OS SDK
ESP8266 RTOS SDK
Espressif IoT Development Framework
Freedom E SDK
FreeRTOS
Renesas Flexible Software Package
LibOpenCM3
Mbed
PULP OS
PULP Runtime Environment
PULP SDK
Shakti SDK
Standard Peripheral Library
STM32Cube
WD-Firmware
WiringPi
Zephyr

## Slide 7: Plateforme
Chaque framework a son propre compilateur, ses propres librairies et des compatibilités
  ST n'est compatible qu'avec ST
  Idem pour Espressif et TI
Certains frameworks sont multi plateformes
  Arduino
  Le framework peut compiler un même code C/C++ sur plusieurs plateformes
La plateforme représente donc le SoC ou le microcontrôleur à compiler

## Slide 8: Les principales Plateformes
Embarqué
  Atmel AVR
  Espressif 32
  Raspberry PI 2040
  ST STM32
  TI MSP430
  NXP LPC
  …
PC
  Linux ARM, x86, x64
  Windows x86, x64

## Slide 9: Board
A l'intérieur d'une plateforme PlatformIO doit connaitres la board à compiler pour finement adapter le code compiler
Dépendant de chaque plateforme

## Slide 10: Formation
Dans la formation nous allons développer sur Arduino 8 bits (Atmel AVR) et Espressif ESP 32 (ESP IDF)
Nous allons donc utiliser PlatformIO pour que notre code soit portable
Framework Arduino
  Avec plateforme Atmel AVR ou ESP IDF
  Code portable à 100% (sauf le numéro des pins)
Framework Espressif ESP 32
  Avec plateforme ESP IDF
  Code portable uniquement dans la famille des ESP32

## Slide 11: platformio.ini
Détermine les propriétés de PlatformIO
  [env:uno] # Nom
  platform = atmelavr
  board = uno
  framework = arduino
  monitor_speed = 9600
  # …

## Slide 12: TP 2
PlatformIO
  Avec Arduino
  Avec ESP IDF
  Sur Board Arduino Uno & ESP 32